# Восстановление герметичности муфт МПС лентами производства компании 3М

Данный метод герметизации муфт МПС разработан компанией ЗМ, прошел испытания в ССКТБ-ТОМАСС, утвержден Министерством Связи РФ и согласован с МГТС (Московской Городской Телефонной Сетью), ПТС (Петербургской Телефонной Сетью) и АО «Лентелефонстрой»

## 1. Общие положения

Данная инструкция описывает процесс герметизации прямых муфт МПС на кабелях ТПП с помощью герметизирующей ленты VM, ленты 88Т и материала Armorcast производства компании ЗМ.

Метод может применяться для монтажа муфт на кабелях любой емкости, как содержащихся под избыточным воздушным давлением, так и для кабелей не содержащихся под избыточным воздушным давлением.

## Таблица примерного расхода материалов для герметизации муфт МПС

Емкость кабеля ТПП Диам. жил Типоразмер муфты Кол-во рулонов ленты VM Кол-во рулонов ленты 88Т Кол-во рулонов Armorcast 30 50 100 0,64 0,4; 0,5 0,32; 0,4 МПС 20/27 1 1,2 2 50 100 200 0,64 0,5 0,32; 0,4 МПС 24/33 1,3 1,5 3 100 200 300 0,64 0,5; 0,64 0,32; 0,4 МПС 32/40 1,2 1,7 5 300 400 500 600 0,5 0,32; 0,4 0,32; 0,4 0,32 МПС 41/50 1,6 2 6 300 400 500 600 700 800 900 1000 0,64 0,5 0,5 0,4 0,32; 0,4 0,32< 0,32 0,32 МПС 50/62 2 2 7 600 800 900 1000 1200 0,5 0,4 0,4 0,4 0,32 МПС 60/66 2,3 2,2 8

## 2. Порядок монтажа муфты на кабеле

2.1.Кабель и части муфты в местах предполагаемых стыков протрите бензином Б-70 и зачистите металлической щеткой, либо шкуркой на длину 100 мм в обе стороны от стыков.

2.2. Соедините части муфты. Если диаметр отверстия конусов муфты существенно больше наружного диаметра кабеля, подмотайте необходимое количество витков ленты VM на кабель в местах предполагаемых стыков с муфтой.

2.3. Отделите бумажную подслойку ленты VM и наложите 2-3 витка возле конуса муфты для выравнивания перепада диаметров кабеля и конуса муфты. Затем плотно намотайте 2 слоя ленты VM с перекрытием витков 50% на длину 50 мм в обе стороны от места стыка.

Примечание:
Начинайте герметизацию с мест стыка кабеля и муфты. Затем переходите к герметизации стыка полумуфт. Для обеспечения наилучших результатов при температуре окружающей среды ниже 0°С нагрейте кабель и материалы до температуры +2°С.

2.4. Плотно обмотайте место стыка 2-мя слоями ленты 88Т с перекрытием витков 50%, зайдя за края слоев ленты VM на 20-30 мм.

2.5. Наденьте резиновые перчатки, откройте фольгированный пакет с Armorcast, оторвав верх по меткам.

2.6. Наполните пакет водой так, чтобы рулон Armorcast находился полностью в воде. Через 15 секунд вылейте воду.

2.7. Обмотайте муфту полностью двумя слоями Armorcast с перекрытием витков 60%. На оболочке кабеля необходимо перекрыть слой ленты 88Т на 20-30 мм.

Примечание:
Удобнее начинать обматывать муфту от середины к одному из стыков с кабелем. Затем, пройдя через середину ко второму стыку с кабелем, возвратиться и закончить обмотку на середине муфты.

2.8. При переходе с большего на меньший диаметр на конусе муфты ослабьте натяжение ленты и разверните рулон на 180°. Продолжайте наматывать Armorcast с перекрытием витков 60%.

2.9. При переходе с меньшего на больший диаметр также разверните рулон другой стороной и продолжайте наматывать Armorcast с перекрытием витков 60%.

Внимание:
Для создания более прочного армирующего слоя целесообразно поверх Armorcast плотно обмотать муфту полиэтиленовой лентой или, обернув полиэтиленом, обжать руками.

## 3. Демонтаж муфты

3.1. Сделайте продольный разрез слоя Armorcast ножом, ударяя по нему молотком, не повредив корпус муфты, находящейся под ним.

3.2. При помощи большой отвертки или другого подобного инструмента раздвиньте Armorcast. Удалите материал. На трудноудаляемых участках армирующего покрытия сделайте дополнительные разрезы.

## 4. Техника безопасности.

Применяемые материалы и технологии не требуют дополнительных мер безопасности и соответствуют требованиям «Правил по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) ПОТ РО - 45-005-95», М. 1995. Резиновые перчатки для работы с Armorcast служат только лишь для защиты рук от загрязнения.